Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Шаранский район в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе  «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», Решением Совета муниципального района №171 от 23 апреля 2010 года об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение территории Шаранского района документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и его естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Мичуринский сельсовет разработан на основе топосъемки  представленной  Администрацией Муниципального района Шаранский район в электронном виде, разработанной ООО «Технология – 2000» в 2006г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2032г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Мичуринский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2022 год,   расчетный срок – 2032 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Мичуринский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2022 г.) и  на расчётный срок (до 2032 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с. Мичуринск в качестве административного центра сельского поселения, деревень Борисовка, Булансаз, Григорьевка, Еланчикбаш, Кубаляк, Михайловка, Новобайгильдино, Новобайкиево, Новопетровка, Новотроицк, Новотурбеево, Новочикеево, Новоюмашево, Новые Карьявды, папановка, Покровка, Рождественка, Соколовка, Старотурбеево, Старочикеево, Тимирово, Три Ключа, Шаранбаш-Князево, Юность - в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов (с выносом производственных и других зон);

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 кв.м общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 кв.м общей площади на 1 человека (до 2032г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Мичуринск – административный центр сельского поселения Мичуринский сельсовет с населением 372 человека, расположено в центральной части  территории сельского поселения, в 18 км от районного центра с.Шаран, в  60 км от ближайшей ж/д станции Туймазы.

По центру села проходит автодорога межмуниципального значения с твердым покрытием Туймазы – Шаран - Верхнеяркеево, соединяющая населенные пункты сельского поселения с автотрассой республиканского значения Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы, и федеральной трассой М-5 «Урал», осуществляющая связь сельского поселения с районным центром.

Территория села ограничена с севера промышленной зоной, с северо-запада – автодорогой, с юго- запада территорией жилой застройки д. Булансаз.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль дороги межмуниципального значения. Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,25 га на участке, благоприятном для строительства, в юго-западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети двух населенных пунктов.

На расчетный срок строительства предлагается провести реконструкцию существующего детского сада, сельского клуба и сельской участковой больницы.

В проектируемой жилой зоне размещается торгово–бытовой комплекс, в составе которого размещаются торговые площади, предприятие общественного питания, бытового обслуживания, филиал банка.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха и спортивные площадки в жилой зоне.

Деревня Борисовка расположена в 15 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичурино. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием Борисовка – Три ключа - Юность. Территория деревни ограничена с западной стороны – лесным массивом. Население – 75 человек.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на восток. Общественная зона сформировалась в восточной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2 га на участке, благоприятном для строительства, в северном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

В проектируемой жилой зоне размещается дом культуры, в составе которого торговые площади, фельдшерско-акушерский пункт.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха в жилой зоне.

Деревня Булансаз расположена в 1 км от административного центра сельского поселения, непосредственно примыкает к с. Мичуринск с северо-западной стороны. Население – 122 человека.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге межмуниципального значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  северо-запада водоохраной зоной от реки Шаран, с северо-востока – территорией жилой застройки с. Мичуринск, с юго-востока – лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль дороги межмуниципального значения. Общественная зона сформировалась в центральной части села Мичуринск, своей общественной зоны  в д. Булансаз нет.

Развитие деревни не планируется.

Деревня Григорьевка расположена в 14 км северо-западнее административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 5 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по грунтовой дороге местного значения.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток. Общественная зона не сформирована.

В целях упорядочения застройки, предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,3 га на участках, свободных от жилой застройки, в границах населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Размещение общественно-деловой застройки не планируется.

Деревня Еланчикбаш расположена в 10 км к севервостоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Территория населенного пункта ограничена с севера, востока и запада лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток. Общественная зона сформировалась в юго-восточной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха в жилой зоне.

Деревня Кубаляк расположена в 10 км к юго-западу от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 26 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера, северо- востока водоохраной зоной от ручья, с запада – автодорогой межрайонного значения, с юго-востока - лесным массивом. Деревня состоит из одной улицы, расположенной в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль ручья. Общественно-деловая зона не сформирована.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в юго-западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрено на 1 очередь строительства размещение на территории существующей жилой застройки здания магазина.

Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также вокруг территории кладбища.

Деревня Михайловка расположена в 10 км к востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 173 человека. Территория населенного пункта ограничена с юга водоохраной зоной от ручья.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с севера на юг. Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха в жилой зоне.

На расчетный срок строительства предлагается провести реконструкцию сельского клуба, размещение в существующей застройке начальной школы, объединенной с детским садом.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить торгово-бытовой комплекс, в составе которого торговые площади, аптека, предприятие бытового обслуживания, отделение банка.

Деревня Новобайгильдино расположена в 12 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 58 человек. Территория населенного пункта ограничена с северо-запада водоохраной зоной от  ручья Чикей.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-восточном и юго-западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить здание магазина.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха в жилой зоне.

Деревня Новобайкиево расположена в 11 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 41 человек. Территория населенного пункта ограничена с запада – водоохраной зоной от ручья Чикей, с юга – лесным массивом, с севера – автодорогой местного значения.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,35 га на участках, благоприятных для строительства, в пределах существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить здание магазина и аптеки.

Деревня Новопетровка расположена в 17 км к востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 50 человек.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,35 га на участках, благоприятных для строительства, в пределах существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить здание магазина и аптеки.

Деревня Новотроицк расположена в 16 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 23 человека. Территория населенного пункта ограничена с севера и востока водоохраной зоной от ручья Верхний Шаранбаш.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,35 га на участках, благоприятных для строительства, в пределах существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить здание магазина.

Деревня Новотурбеево расположена в 2 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 50 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера водоохраной зоной от р. Шаран, с востока- лесным массивом.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,35 га на участках, благоприятных для строительства в западном и восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить здание магазина.

Село Новочикеево расположено в 13 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 42 человека. Территория населенного пункта ограничена с востока водоохраной зоной от ручья и пруда.

Развитие деревни не планируется.

Село Новоюмашево расположено в 5 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 335 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера водоохраной зоной от р. Шаран, с востока, юго-востока – притоком реки Шаран, с запада - лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на восток. Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в южном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

Проектом предусмотрена защитная зеленая полоса вдоль автодороги местного значения, а также зеленые зоны отдыха (парки и скверы) в жилой зоне.

На расчетный срок строительства предлагается провести реконструкцию сельского клуба, школы и детского сада.

В проектируемой жилой зоне предлагается разместить торгово-бытовой комплекс, в составе которого торговые площади, клуб, аптека, предприятие бытового обслуживания.

Деревня Новые Карьявды расположена в 5 км к юго-западу от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 128 человек. Территория населенного пункта ограничена с юга - водоохраной зоной от ручья Писман, с запада  - санитарно-защитной зоной от производственной территории с юго-востока- лесным массивом.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство дома культуры, в составе которого разместить магазин.

Деревня Папановка расположена в 8 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 96 человек. Территория населенного пункта ограничена с запада санитарно-защитной зоной от производствееных территорий, с юго-востока небольшим лесным массивом.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство дома культуры, в составе которого разместить магазин.

Деревня Покровка расположена в 17 км к востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 7 человек. Территория населенного пункта ограничена с востока водоохраной зоной от руч. Мачехонка и пруда.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-западном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство дома культуры, в составе которого разместить магазин, начальную школу, детский сад.

Деревня Рождественка расположена в 16 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 166 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера и запада водоохраной зоной от р. Рукмен, с юго-востока- санитарно-защитной зоной от производственной территории, с юга - лесным массивом.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство дома культуры, в составе которого разместить магазин и предприятие бытового обслуживания.

Деревня Соколовка расположена в 13 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 44 человека. Территория населенного пункта ограничена с востока водоохраной зоной от руч. Соколовский, с севера – санитарно-защитной зоной от производственной территории (МТМ).

Развитие деревни не планируется.

Деревня Старотурбеево расположена в 3 км к западу от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 130 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера и северо-востока водоохраной зоной от р. Идяшка.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в западном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство дома культуры, в составе которого разместить магазин и предприятия бытового обслуживания.

Деревня Старочикеево расположена в 15 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 243 человека. Территория населенного пункта ограничена с северо-запада водоохраной зоной от р. Чикей, с юго-востока- санитарно-защитной зоной от производственной территории.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство здания магазина.

Деревня Тимирово расположена в 8 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 90 человек. Территория населенного пункта ограничена с запада водоохраной зоной от ручья и прудов, с востока- дорогой местного значения.

На расчетный срок предлагается строительство здания магазина с фельдшерско-акушерским пунктом. Развитие деревни не планируется.

Деревня Три ключа расположена в 13 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 123 человека. Территория населенного пункта ограничена с севера – лесным массивом, с запада - водоохраной зоной от р. Три ключа, с юга – автодорогой местного значения.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство здания магазина, в составе которого разместить предприятия бытового обслуживания.

Деревня Шаранбаш-Князево расположена в 4 км к северу от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 498 человек. Территория населенного пункта ограничена с севера и юга  санитарно-защитной зоной от производственных территорий. Водоснабжение – из шахтных колодцев и скважин на индивидуальных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение – газовое отопление.

Деревня Юность расположена в 10 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Мичуринск. Население – 102 человека. Территория населенного пункта ограничена с запада водоохраной зоной от р. Шаран, с севера – автодорогой местного значения, с северо-запада – санитарно-защитной зоной от производственной территории, с юга и востока – лесным массивом.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,2-0,3 га на участке, благоприятном для строительства, в северо-восточном и восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в единую систему улично-дорожной сети. Связь нового квартала с существующим общественным центром осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием.

На расчетный срок предлагается строительство здания дома культуры, в составе которого разместить магазин.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Мичуринский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Мичуринский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

-   территории населённых пунктов и их развития;

-   территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Шаранского района, и, в частности, для сельского поселения Мичуринский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

Табл. №1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га сущ / р.с | Функциональные зоны сущ./ (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | c. Мичуринск | 79,78 | 33.33 | 5.05 | 8,29 | 2,88 | 2.7 | 0,12 | - |
|  |  | 136.36 | 70.80 | 5.91 | 8.29 | 8,7 | 11,64 | - | - |
| 2 | д. Борисовка | 26,84 | 11,5 | - | 1,54 | 0,3 | 1.0 | 0,17* | - |
|  |  | 47.41 | 24.50 | 0,3 | 1.54 | 1,27 | 1.0 | - | - |
| 3 | д. Булансаз | 26,3 | 31,9 | 0,5 | - | 1,46 | - | - | - |
|  |  | - | 31.9 | 0,5 | - | 1,46 | - | - | - |
| 4 | д. Григорьевка | 6,03 | 2,25 | - | - | 0.33 | - | 0,19* | - |
|  |  | 7.14 | 3.70 | - | - | 0.63 | - | - | - |
| 5 | д. Еланчикбаш | 21,38 | 10,06 | - | - | 0.93 | 2.0 | 0,12 | 0.2 |
|  |  | 25.51 | 12.16 | 0,33 | - | 1.10 | 3.7 | 0,12 | 0.2 |
| 6 | д. Кубаляк | 11,65 | 8,0 | - | 0,66* | 0.44 | - | 0,12 | 0.05 |
|  |  | 20.90 | 14.4 | 0,06 | - | 0.84 | 1.47 | 0,12 | 0.05 |
| 7 | д. Михайловка | 54,95 | 21,37 | 1,91 | 2,36 0,96* | 1.46 | - | 0,38* | 0.1 |
|  |  | 76.40 | 36.63 | 2,41 | 2.36 | 2.92 | 6.1 | - | 0.1 |
| 8 | д. Новобайгильдино | 17,25 | 10,06 | - | - | 0.33 | - | 0,69* | - |
|  |  | 25.06 | 15.60 | 0.52 | - | 0.8 | - | - | - |
| 9 | д. Новобайкиево | 17,38 | 7,11 | - | - | 1.06 | - | 0,28* | 0.35 |
|  |  | 17.81 | 8.15 | 1,3 | - | 1.06 | 3.8 | - | 0.35 |
| 10 | д. Новопетровка | 23,28 | 11,46 | - | - | 0.94 | 1.36 | 0,63* | 0.05 |
|  |  | 23.28 | 11.71 | 0.07 | - | 0.94 | 3.4 | - | 0.05 |
| 11 | д. Новотроицк | 15,03 | 6,61 | - | -- | 0.37 | - | 0,55* | - |
|  |  | 15.03 | 8.26 | 0.10 | - | 0.78 | - | - | - |
| 12 | д. Новотурбеево | 14,09 | 8,27 | - | - | 0.42 | 0.97 | 0,21 | - |
|  |  | 15,19 | 8.95 | 0,1 | - | 0.42 | 2.9 | 0,21 | - |
| 13 | д. Новочикеево | 10,75 | 6,43 | - | - | 0.55 | - | 0,54 | - |
|  |  | 12.17 | 6.43 | - | - | 1.35 | 3.88 | 0,54 | - |
| 14 | с. Новоюмашево | 74,0 | 40.0 | 2.94 | 2,29 0,7* | 1.66 | 3.25 | 0,68* | - |
|  |  | 85,3 | 67.0 | 3,66 | 2.29 | 7.36 | 5.0 | - | - |
| 15 | с. Новые Карьявды | 70,22 | 27,56 | 0,01 | 5,27 | 0.85 | - | 1,02 | 0.1 |
|  |  | 82,0 | 36.5 | 0.17 | 5.27 | 2.23 | - | 1,02 | 0.1 |
| 16 | д. Папановка | 30,5 | 11,34 | 0.29 | 11,27* | 0.8 | - | 0,19* | 0.33 |
|  |  | 32,55 | 13.84 | 0.29 | - | 1.41 | 7.85 | - | 0.33 |
| 17 | д. Покровка | 9,32 | 6,02 | 0,06 | - | 0,25 | - | 0,37* | - |
|  |  | 37,35 | 26.68 | 1.06 | - | 2,23 | - | - | - |
| 18 | д. Рождественка | 69,9 | 29,3 | - | 3,63 | 1.20 | 15.30 | 0,3* | 0.7 |
|  |  | 85,0 | 42.53 | 0.40 | 3.63 | 3.0 | 15.30 | - | 0.7 |
| 19 | д. Соколовка | 11,05 | 6,12 | 0,72 | - | 0,25 | 1.92 | 0,14* | - |
|  |  | 11.05 | 6.12 | 0.72 | - | 0,50 | 1.92 | - | - |
| 20 | с. Старотурбеево | 14,88 | 20.23 | - | - | 0.73 | - | 1,78 | 0.25 |
|  |  | 60,02 | 31.38 | 0,4 | - | 2.71 | - | 1,78 | 0.25 |
| 21 | с. Старочикеево | 48,95 | 27,60 | 0,42 | 2,32 | 1.20 | 0.83 | 0,97 | 0.6 |
|  |  | 66,0 | 36.22 | 0,42 | 2.32 | 1.65 | 1.0 | 0,97 | 0.6 |
| 22 | д. Тимирово | 26,24 | 12,15 | - | 8,51* | 0.28 |  | 0,77* | 0.1 |
|  |  | 26.24 | 12.15 | 0,15 | - | 0.48 |  | - | 0.1 |
| 23 | д. Три Ключа | 33,8 | 21.20 | 1,75 | 2,28 | 0,62 | 2.50 | 0,38* | - |
|  |  | 53,5 | 32.0 | 2,37 | 2.28 | 2,61 | 2.50 | - | - |
| 24 | с. Шаранбаш-Князево | 158,8 | 68,75 | 1,67 | 9,72 | 1.40 | 2.65 | 3,24 | 0.25 |
|  |  | 220,0 | 100.22 | 2,37 | 9.72 | 6.27 | 20.0 | 3,24 | 0.25 |
| 25 | д. Юность | 36,7 | 12,78 | 0,03 | 5,76 | 0.21 | 2.76 | - | 0.65 |
|  |  | 56,64 | 23.14 | 0,33 | 5.76 | 1.71 | 2.76 | - | 0.65 |
|  | Итого | 939,02 (100%) | 450.36 (47,96%) | 15,34 (1,63%) | 43,46 (4,63%) | 20,92 (2,23%) | 37.24 (3,97%) | 8.12 (0,86%) | 3.73 (0,40%) |
|  |  | 1237.91 | 668.82 | 23,94 | 43.46 | 54,43 | 94,22 | 8,12 | 3.73 |

Примечание:

* - территории вне границ населенного пункта, в баланс не включены.

Баланс территории сельского поселения Мичуринский сельсовет

по категориям  земель

Табл. №2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | На расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Мичуринский сельсовет в административных границах | га | 21878.91 | 21878.91 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 6629.0 | 66.29.0 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 58.66 | 58.66 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 12003.77 | 12003.77 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 68.29 | 68.29 |
| 6 | Земель транспорта | га | 77.31 | 77,31 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га/% | 939.02/100 | 1237,91/100 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | -//- | 450.36/47.96 | 668,82 / 54,03 |
|  | общественно-деловых зон | -//- | 12.94/13.78 | 23,94 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 43.46/4.63 | 43,46/3,51 |
|  | рекреационных зон | -//- | 37.24/3.97 | 94,22/7,61 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | -//- | 21,51/2.29 | 8,12/0,66 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 8.53 | 5,42 |

2.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,18 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских  и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2).

Для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Мичуринский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни -  улучшение качества  физического воспитания населения.

В с. Мичуринск и д.Михайловка в проектируемых жилых кварталах на расчетный срок предлагается размещение зоны плоскостных спортивных сооружений. В д.Старочикеево, Шаранбаш-Князево, Три ключа, Папановка, Новоюмашево предлагается реконструкция существующих спортивных площадок, расположенных на территории школ.

На территории лесных участков  предлагается организовать прогулочно-дорожную сеть рекреационной зоны в комплексе с открытыми спортивными площадками.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

    - Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий (МТФ до 100 голов, пилорам и пасек местных жителей, зернотоков и сенохранилищ). Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В районе отсутствуют схемы санитарной очистки населенных пунктов. На последующих стадиях проектирования необходима их разработка специализированными организациями.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже «Опорный план».

В соответствии со «Схемой территориального планирования МР Шаранский район» сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Мичуринский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых бытовых отходов, местоположение которого по проекту будет находиться на территории существующего полигона, восточнее районного центра с.Шаран на расстоянии 3 км, за чертой населенного пункта.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе ХI «Охрана окружающей среды» (т.II).

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Мичуринский сельсовет расположены 24 действующих кладбища.

В с. Мичуринск закрытое кладбище площадью 0,12 га расположено в центральной части населенного пункта, рядом с школой. Кроме того имеется кладбище в восточной части населенного пункта, и юго-восточной части. Кладбища используются и населением д. Булансаз.

В д.Борисовка кладбище площадью 0,17 га расположено с северо-западной  стороны за границами населенного пункта, на опушке леса.

В д.Григорьевка кладбище площадью 0,19 га расположено с северной стороны за границами населенного пункта, вдоль дороги, ведущей в д. Новотроицк.

В д.Еланчикбаш кладбище, площадью 0,12 га расположено с северо-восточной  стороны на территории населенного пункта, на опушке леса.

В д. Кубаляк кладбище, площадью 0,12 га расположено за границей населенного пункта, вдоль дороги ведущей в д. Биккулово.

В д. Михайловка  кладбище, площадью 0,38 га расположено к юго-западу от   границы населенного пункта.

В д. Новобайгильдино кладбище, площадью 0,69 га расположено к востоку от границ населенного пункта.

В д. Новобайкиево кладбище, площадью 0,28 га расположено в северо-восточной части населенного пункта.

В д. Новопетровка кладбище, площадью 0,63 га расположено за границей села, в западной части от населенного пункта.

В д. Новотроицк кладбище, площадью 0,36 га расположено к северо-западу от населенного пункта.

В д. Новотурбеево кладбище, площадью 0,21 га расположено на юго-западе населенного пункта.

В д. Новочикеево кладбище, площадью 0,54 га расположено в северной части населенного пункта, не соблюдена санитарно-защитная зона от жилой застройки.

В с. Новоюмашево кладбище, площадью 0,68 га расположено к югу, за границей населенного пункта.

В с. Новые Карьявды кладбище, площадью 1,02 га расположено в северной части населенного пункта.

В д. Покровка кладбище, площадью 0,37 га расположено в западной части от границ населенного пункта.

В д. Рождественка кладбище, площадью 0,3 га расположено в северо-западной части, за границей населенного пункта.

В д. Соколовка кладбище, площадью 0,14 га расположено к северу от населенного пункта.

В с. Старотурбеево кладбище, площадью 1,78 га расположено в юго-восточной части населенного пункта.

В с. Старочикеево кладбище, площадью 0,97 га расположено к северо-западу от границ населенного пункта.

В д. Тимирово кладбище, площадью 0,77 га расположено к востоку от границ населенного пункта.

В д. Три ключа кладбище, площадью 0,38 га расположено к северо-западу от границ населенного пункта.

В с. Шаранбаш-Князево кладбище, площадью 3,24 га расположено в южной части населенного пункта.

В д. Юность кладбище, площадью 0,5 га расположено к югу от деревни.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 13,65 га. Заполненность территорий кладбищ составляет 50%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

    - К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8 	Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

2.2.9 Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст. 36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст. 40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет имеются памятники археологии.

В 2011 г. проведена инвентаризация памятников археологии, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Шаранского района Республики Башкортостан, в т. ч. на территории поселения Мичуринский сельсовет. На территории Шаранского района имеется 7 объектов истории и архитектуры: 1 объект, стоящий на государственной охране (Братская могила), и 6 выявленных ( памятники истории и архитектуры), которые согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005г. № 224-з подлежат государственной охране.

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Мичуринского сельсовета муниципального района Шаранский район

Табл. №3

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати ровка | Современное использование, для пам. археол.- источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Дом Репина. Двухэтажный, «кирпичный стиль» | Шаранский р-н д.Папановка | Нач. ХХ в. | Разрушается | п/архитект уры | В |
| 2 | Дом Чуклина, Одноэтажный , «кирпичный стиль» | Шаранский р-он, д.Папановка | Нач. ХХ в. | Жилье | п/архитект уры | В |

Памятники истории и архитектуры  отражены на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет следующие:

Табл. №4

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Шаран (Шаранка) | 33 | 100 | 40 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Шаранский район и, в частности, Мичуринский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Мичуринский сельсовет отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Во всех населенных пунктах сельского поселения Мичуринский сельсовет запроектированы водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения, равной 1000 метров. Расположение проектируемых водозаборов на карте объектов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с разработанной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» схемой территориального планирования Шаранского района Республики Башкортостан предусмотрено строительство профилактория (профиль-грязелечение) у с. Мичуринск.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 5061 человек, в том числе:

с. Мичуринск: 781 чел.

- существующее население 380 чел.

- I очередь строительства 82 проект.уч. х 2,67 чел.=219 чел.

- на расчетный срок 68 проект.уч. х 2,67 чел.=182 чел.

д.Борисовка: 189 чел.

- существующее население 90 чел.

- на расчетный срок 37 проект.уч. х 2,67 чел. = 99 чел.

д.Булансаз: 141 чел.

- существующее население 141 чел.

- расширение населенного пункта не планируется.

д.Григорьевка: 16 чел.

- существующее население 5 чел.

- на расчетный срок 4 проект.уч. х 2,67 чел. = 11 чел.

д. Еланчикбаш: 83 чел.

- существующее население 67 чел.

- на расчетный срок 6 проект. уч. х 2,67=16 чел.

д. Кубаляк: 75 чел.

- существующее население 27 чел.

- на расчетный срок 18 проект. уч. х 2,67=48 чел.

д. Михайловка: 286 чел.

- существующее население 169 чел.

- на расчетный срок 44 проект. уч. х 2,67=117чел.

д. Новобайгильдино: 95 чел.

- существующее население 52чел.

- на расчетный срок 16 проект. уч. х 2,67=43 чел.

д. Новобайкиево: 50 чел.

- существующее население 42 чел.

- на расчетный срок 3 проект. уч. х 2,67=8 чел.

д. Новопетровка: 51 чел.

- существующее население 48 чел.

- на расчетный срок 1 проект. уч. х 2,67=3 чел.

д. Новотроицк: 34 чел.

- существующее население 23 чел.

- на расчетный срок 4 проект. уч. х 2,67=11 чел.

д. Новотурбеево: 52 чел.

- существующее население 47 чел.

- на расчетный срок 2 проект. уч. х 2,67=5 чел.

д. Новочикеево: 38 чел.

- существующее население 38 чел.

- расширение населенного пункта не планируется.

с. Новоюмашево: 693 чел.

- существующее население 357 чел.

- на 1 очередь строительства – 69 проект. Уч. х 2,67 чел. = 184 чел.

- на расчетный срок 57 проект. уч. х 2,67=152 чел.

с. Новые Карьявды: 188

- существующее население 121 чел.

- на расчетный срок 25 проект. уч. х 2,67=67 чел.

д. Папановка: 106 чел.

- существующее население 87 чел.

- на расчетный срок 7 проект. уч. х 2,67=19 чел.

д. Покровка: 164 чел.

- существующее население 6 чел.

- на расчетный срок 59 проект. уч. х 2,67=158 чел.

д. Рождественка: 252 чел.

- существующее население 153 чел.

- на расчетный срок 37 проект. уч. х 2,67=99 чел.

д. Соколовка: 40 чел.

- существующее население 40 чел.

- расширение населенного пункта не планируется.

с. Старотурбеево: 211 чел.

- существующее население 126 чел.

- на расчетный срок 32 проект. уч. х 2,67=85 чел.

с. Старочикеево: 320 чел.

- существующее население 256 чел.

- на расчетный срок 24 проект. уч. х 2,67=64 чел.

д. Тимирово: 91 чел.

- существующее население 91 чел.

- расширение населенного пункта не планируется.

д. Три Ключа: 200 чел.

- существующее население 120 чел.

- на расчетный срок 30 проект. уч. х 2,67=80 чел.

с. Шаранбаш-Князево: 717 чел.

- существующее население 474 чел.

- на расчетный срок 91 проект. уч. х 2,67=243 чел.

д. Юность: 188 чел.

- существующее население 108 чел.

- на расчетный срок 30 проект. уч. х 2,67=80 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  668,82 га,  в том числе:

- с. Мичуринск – 70,80 га

- д. Борисовка – 24,50 га

- д. Булансаз – 31,9 га

- д.Григорьевка – 3,70 га

- д. Еланчикбаш – 12,16 га

- д. Кубаляк – 14,40 га

- д. Михайловка – 36,63 га

- д. Новобайгильдино – 15,60 га

- д. Новобайкиево – 8,15 га

- д. Новопетровка – 11,71 га

- д. Новотроицк – 8,26 га

- д. Новотурбеево – 8,95 га

- д. Новочикеево – 6,43 га

- с. Новоюмашево – 67,0 га

- с. Новые Карьявды – 36,50 га

- д. Папановка – 13,84 га

- д. Покровка – 26,68 га

- д. Рождественка – 42,53 га

- д. Соколовка – 6,12 га

- с. Старотурбеево – 31,38 га

- с. Старочикеево – 36,22 га

- д. Тимирово – 12,15 га

- д. Три Ключа – 32,0 га

- с. Шаранбаш – Князево – 100,22 га

- д. Юность – 23,14 га.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Мичуринский сельсовет

Табл. №5

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мичуринск | 380 | 781 |
| 2 | д.Борисовка | 90 | 189 |
| 3 | д.Булансаз | 141 | 141 |
| 4 | д.Григорьевка | 5 | 16 |
| 5 | д. Еланчикбаш | 67 | 83 |
| 6 | д. Кубаляк | 27 | 75 |
| 7 | д. Михайловка | 169 | 286 |
| 8 | д. Новобайгильдино | 52 | 95 |
| 9 | д. Новобайкиево | 42 | 50 |
| 10 | д. Новопетровка | 48 | 51 |
| 11 | д. Новотроицк | 23 | 34 |
| 12 | д. Новотурбеево | 47 | 52 |
| 13 | д. Новочикеево | 38 | 38 |
| 14 | с. Новоюмашево | 357 | 693 |
| 15 | с. Новые Карьявды | 121 | 188 |
| 16 | д. Папановка | 87 | 106 |
| 17 | д. Покровка | 6 | 164 |
| 18 | д. Рождественка | 153 | 252 |
| 19 | д. Соколовка | 40 | 40 |
| 20 | с. Старотурбеево | 126 | 211 |
| 21 | с. Старочикеево | 256 | 320 |
| 22 | д. Тимирово | 91 | 91 |
| 23 | д. Три Ключа | 120 | 200 |
| 24 | с. Шаранбаш-Князево | 474 | 717 |
| 25 | д. Юность | 108 | 188 |
|  | Итого: | 3070 | 5061 |

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 5,061 тыс. человек, для расселения которых потребуется 151,83 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 59,73 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2032 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 5061 чел.: 939,02 га =5,38 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 151830 кв.м : 1237,91 га = 122,65 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Мичуринский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 5061 чел.

(Согласно ТСН РБ)

Табл. №5

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 5061 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 167 | 1,25 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 729 | 7,61 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 405 | при школе |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 1164 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 304 | при клубах |
| Сельские библиотеки | тыс.книг | 6-7,5 | 30,4 | при клубах и отдельно стоящ. зд. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 1518 | 2,65 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 202 | при ТБК |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | сущ. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 20 | при ТБК |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 25 | при ФАП |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 25 | 3,05 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 3 | Сущ. |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2 | расширение сущ. |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,21 | 8,12 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,54 | 3,6 при школах и общепоселковые |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Мичуринский сельсовет согласно рекомендациям Республиканских НГП РБ от 2010 года размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение  объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений  в районном центре Шаран.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Мичуринский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на сельское поселение на расчетный срок -  167 мест. В настоящее время в сельском поселении существующих детских садов совокупной мощностью 40 мест в с Мичуринск и с Новоюмашево, недостаточно.

Проектом предлагается реконструкция существующего детского сада с расширением до 35 мест в с. Мичуринск, строительство на расчетный срок детского сада на 15 мест в составе начальной школы в д. Михайловка, реконструкция существующего детского сада в с.Новоюмашево с расширением до 30  мест.

Необходимая  для размещения этих объектов территория  – 0,28 га.

Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность на сельское поселение на расчетный срок – 729 мест.

Существующая средняя школа в с. Мичуринск рассчитана на 320 учащихся. В с. Новоюмашево - на 108 учащихся, проектом предлагается реконструкция с расширением до 150 учащихся. В д. Три Ключа средняя школа рассчитана на 162 учащихся, в с. Шаранбаш-Князево – на 108 учащихся, в с. Старочикеево – на 27 учащихся, в д. Папановка – на 104 учащихся. Кроме того в д. Михайловка предлагается разместить начальную школу на 192 учащихся, объединенную с детским садом.

Школьники из д. Юность, д. Рождественка, д. Борисовка, д. Новопетровка, д. Григорьевка, д. Новотроицк будут ездить на учебу в д. Три Ключа, школьники из д. Старотурбеево, д. Новые Карьявды, д. Тимирово, д. Кубаляк, д. Новые Карьявды – в с. Мичуринск, школьники из Новочикеево, д. Соколовка, д. Новобайкиево, д. Новобайгильдино – в д. Папановка на школьном автобусе.

Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с. Шаран существующей центральной районной больницей на 124 койки, дневным стационаром на 30 коек и поликлиникой на 150 посещений в сменуложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. . Кроме того имеется сельская врачебная амбулатория в с. Мичуринск на 50 коек. При данной амбулатории имеется 1 машина скорой помощи.

Для медицинского обслуживания населения в населенных пунктах проектом предлагается реконструкция существующих ФАП в с. Мичуринск, д. Михайловка, с. Новоюмашево, с. Шаранбаш-Князево, д. Три Ключа, д. Папановка, с. Старочикеево, размещение ФАП в совместно с магазином, в с Борисовка в составе Дома культуры, с размещением в них аптечных пунктов.

Сельские клубы: нормативная потребность по сельскому поселению на расчетный срок – 1164 мест. Количества мест в существующих клубах деревень сельского поселения Мичуринский сельсовет – 654. Проектом предлагается:

- реконструкция существующего сельского клуба в с. Мичуринск с расширением до 280 мест;

- реконструкция существующего сельского клуба в д. Михайловка с расширением до 95 мест;

- реконструкция существующего сельского клуба в с. Новоюмашево с расширением до 208 мест, и устройство клуба на 178 мест в составе торгово-бытового комплекса;

- реконструкция существующего сельского клуба в с. Шаранбаш-Князево с расширением до 100 мест;

- реконструкция существующего сельского клуба в с. Старочикеево с расширением до 100 мест;

- строительство нового сельского клуба на 50 мест в д. Три Ключа;

- строительство нового сельского клуба на 45 мест в д. Юность;

- строительство нового сельского клуба на 35 мест в д. Папановка;

- строительство нового сельского клуба на 40 мест в д. Покровка;

- строительство нового сельского клуба на 50 мест в с. Старотурбеево;

- строительство нового сельского клуба на 60 мест в д. Рождественка;

- строительство нового сельского клуба на 45 мест в д. Борисовка;

- строительство нового сельского клуба на 45 мест в с. Новые Карьявды;

Совокупная мощность сельских клубов сельского поселения составит 1371 мест.

Дополнительно предлагается во всех населенных пунктах увеличить количество и площади помещений для культмассовой работы сельских библиотек.

Магазины: нормативная потребность по сельскому поселению на расчетный срок – 1518,0 кв.м торговой  площади. На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения торговая площадь существующих магазинов и киосков составляет 339 кв.м. На расчетный срок в населенных пунктах запроектированы универсальные торгово–бытовые комплексы, имеющие в своем составе магазины товаров повседневного спроса.

Предприятия общественного питания: нормативная потребность по сельскому поселению на расчетный срок – 202 посадочных мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания в сельском поселении отсутствуют. На расчетный срок в населенных пунктах запроектированы предприятия общественного питания в составе универсальных торгово–бытовых комплексов:

- в с. Мичуринск – кафе на 35 мест;

- в с. Шаранбаш-Князево – кафе на 30 мест;

- в с. Новоюмашево – кафе на 30 мест.

Предприятия бытового обслуживания: нормативная потребность по сельскому поселению на расчетный срок – 20 рабочих мест. На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют. На расчетный срок во всех населенных пунктах запроектированы предприятия бытового обслуживания в составе универсальных торгово–бытовых комплексов.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведен в таблице (Приложение №1)

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

На территории муниципального района Шаранский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры до 2020 года».

3. Подпрограмма «Кадры для АПК МР Шаранский район».

4. Республиканская программа «Закупка молока у населения в муниципальных районах Республики Башкортостан на 2008-2012 годы»

5. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года».

6. Соглашение о реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья, и продовольствия на 2008-2012 годы.

7. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

8. Программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы».

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет  планируется развивать лесоперерабатывающую промышленность (индивидуальные предприниматели).

2.3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Шаранский  район, расположенный в западной части Республики Башкортостан, представляет собой территорию, обладающую весьма значительным рекреационным потенциалом.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории Шаранского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворять потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Шаранский район располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Территория района расположена в Приикской увалистой равнине Бупульмин- ско- Белебеевской платообразной возвышенности Предуральской степной зоны и представляет собой чередование холмистых увалов с равнинными плато, которые в свою очередь перерезаны многочисленными оврагами и балками. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 194 до 350 м.

Основными водными артериями сельского поселения является река Шаран, и множество речек, большинство из которых являются притоками р.Шаран.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Растительный покров района отличается разнообразным видовым составом и высокой биологической продуктивностью.

Зеленые зоны вокруг населенных пунктов выполняют средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и, как правило, испытывают высокую рекреационную нагрузку. Предусматривается использование этих зон для массового отдыха в зоне 1,5-2 часовой доступности.

В соответствии с разработанной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» схемой территориального планирования проектом предусмотрено строительство профилактория (грязелечение) в с. Мичуринск.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются лицензионная спортивная охота, так как охотничьи угодья распространены практически по всей территории района, экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристических центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма.

Особую ценность представляют охотничьи угодья, что дает возможность развивать охотничий туризм.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района и, в частности, на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет эффективно действующих в сфере туризма организаций различных форм собственности. При этом обязательным условием является участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создаст для них экономические стимулы к охране природы.

2.3.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Шаранского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса  Шаранского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Туймазы – в 60 км от административного центра сельского поселения. Код станциии – 65100. Принадлежность – Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

Табл. №6

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с.Мичуринск | 8,23 | 12,43 | 2,88 | 8,7 |
| д.Борисовка | 0,86 | 1,81 | 0,3 | 1,27 |
| д.Булансаз | 4,17 | 4,17 | 1,46 | 2,92 |
| д.Григорьевка | 0,94 | 0,94 | 0,33 | 0,63 |
| д. Еланчикбаш | 1,55 | 1,85 | 0,93 | 1,10 |
| д. Кубаляк | 0,88 | 1,20 | 0,44 | 0,84 |
| д. Михайловка | 2,92 | 4,17 | 1,46 | 2,92 |
| д. Новобайгильдино | 0,66 | 1,14 | 0,33 | 0,8 |
| д. Новобайкиево | 2,12 | 2,12 | 1,06 | 1,06 |
| д. Новопетровка | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 |
| д. Новотроицк | 0,74 | 1,12 | 0,37 | 0,78 |
| д. Новотурбеево | 1,20 | 1,14 | 0,42 | 0,42 |
| д. Новочикеево | 1,10 | 1,93 | 0,55 | 1,35 |
| с. Новоюмашево | 3,32 | 10,46 | 1,66 | 7,36 |
| с. Новые Карьявды | 1,70 | 3,18 | 0,85 | 2,23 |
| д. Папановка | 1,28 | 2,01 | 0,80 | 1,41 |
| д. Покровка | 0,51 | 3,20 | 0,25 | 2,23 |
| д. Рождественка | 2,40 | 4,29 | 1,20 | 3,0 |
| д. Соколовка | 0,50 | 0,72 | 0,25 | 0,5 |
| с. Старотурбеево | 1,46 | 3,87 | 0,73 | 2,71 |
| с. Старочикеево | 2,40 | 2,35 | 1,20 | 1,65 |
| д. Тимирово | 0,56 | 0,70 | 0,28 | 0,48 |
| д. Три Ключа | 1,24 | 3,73 | 0,62 | 2,61 |
| с.Шаранбаш-Князево | 2,80 | 8,96 | 1,40 | 6,27 |
| д. Юность | 0,42 | 2,44 | 0,21 | 1,71 |
| ВСЕГО | 45,84 | 81,81 | 20,92 | 54,43 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Мичуринский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

На территории сельского поселения Мичуринский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Шаран-Уфа, Туймазы-Бирск, автобусные остановки расположены в д.Кубаляк, с. Мичуринск, с. Шаранбаш-Князево,  Новоюмашево, с. Старочикеево.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Мичуринский сельсовет на 1 октября 2012 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

372 – легковых автомобилей;

25 – грузовых автомобилей;

1 – автобус;

5 – мотоциклов;

35 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 121 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в с.Шаран. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Шаран.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Мичуринский сельсовет в 2012 году составляет 121 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

5061 х 350 / 1000 = 1771 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 519 х 0,7 = 1240 машиноместа на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 372 машиномест, в общественных центрах - 15%, 186 машиномест, в производственных зонах - 10%, 124 машиноместа.

Согласно п. 9.17 Республиканских НГП на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.7. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.7.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения – река Шаран  и ее притоки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки  возможно  использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных  пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат с последующим  посевом трав.

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

2.3.7.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Шаранский район и, в частности, Мичуринский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Мичуринский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Мичуринский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 5061 чел.= 809.76 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.7.3. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция ПС 110/35/10 кВ «Мичуринское» (1х16 МВА; 1х10 МВА). Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Мичуринский сельсовет осуществляется по ВЛ 35 кВ «Мичуринское – Чулпан», и ВЛ-35 кВ «Мичуринское – Юность».

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах: в с. Мичуринкс - 6; в д.Еланчикбаш - 4; в д.Кубаляк - 1; в д.Новобайгильдино – 8, д. михайловка – 1, д. Новопетровка – 1, д. Новотурбеево – 1, д. Новоюмашево -8, д. Новобайкиево -3, д. Новотроицк - 1.

Тип подстанций в населенных пунктах:  110/35/10.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Шаранские РЭС - БашРЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Мичуринский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 5061 чел.= 6832,35 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.7.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис». Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.7.5. Проводные средства связи

Данные по обеспечению потребителей сельского поселения Мичуринский сельсовет телефонной проводной связью администрацией сельского совета не предоставлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

2.3.7.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Шаран. Кроме того, в населенных пунктах Шаранского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Шаранского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Мичуринский сельсовет составляет 7140,26 га. Общая площадь особо охраняемых территорий составляет 5587,45 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории муниципального района Шаранский район будет производиться на проектируемом полигоне ТБО Шаранского района, который будет находиться  за границами села Шаран,  восточнее него на расстоянии 3 км. Рядом с полигоном проектируется мусороперерабатывающее предприятие. Также предусматривается размещение стационарные и передвижные пункты приема вторичного сырья.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Мичуринский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Табл. №7

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Мичуринск |  |  | 0,192 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,781 | 190 | 0,148 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 8,7 га | 5 | 0,044 |
| д.Борисовка |  |  | 0,042 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,189 | 190 | 0,036 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,27 га | 5 | 0,006 |
| д.Булансаз |  |  | 0,034 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,141 | 190 | 0,027 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,46 га | 5 | 0,007 |
| д.Григорьевка |  |  | 0,006 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,016 | 190 | 0,003 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,63 га | 5 | 0,003 |
| д. Еланчикбаш |  |  | 0,012 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,083 | 190 | 0,016 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,10 га | 5 | 0,006 |
| д.Кубаляк |  |  | 0,018 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,075 | 190 | 0,014 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,84 га | 5 | 0,004 |
| д.Михайловка |  |  | 0,069 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,286 | 190 | 0,054 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,92 | 5 | 0,015 |
| д.Новобайгильдино |  |  | 0,022 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,095 | 190 | 0,018 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,8 | 5 | 0,004 |
| д. Новобайкиево |  |  | 0,015 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,05 | 190 | 0,010 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,06 | 5 | 0,005 |
| д.Новопетровка |  |  | 0,015 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,051 | 190 | 0,010 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,94 | 5 | 0,005 |
| д.Новотроицк |  |  | 0,010 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,034 | 190 | 0,006 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,78 | 5 | 0,004 |
| д.Новотурбеево |  |  | 0,012 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,052 | 190 | 0,010 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,42 | 5 | 0,002 |
| д. Новочикеево |  |  | 0,014 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,038 | 190 | 0,007 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,35 | 5 | 0,007 |
| с.Новоюмашево |  |  | 0,169 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,693 | 190 | 0,132 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 7,36 | 5 | 0,037 |
| с.Новые Карьявды |  |  | 0,047 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,188 | 190 | 0,036 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,23 | 5 | 0,011 |
| Д. Папановка |  |  | 0,027 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,106 | 190 | 0,020 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,41 | 5 | 0,007 |
| Д. Покровка |  |  | 0,042 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,164 | 190 | 0,031 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,23 | 5 | 0,011 |
| д.Рождественка |  |  | 0,063 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,252 | 190 | 0,048 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,0 | 5 | 0,015 |
| д.Соколовка |  |  | 0,011 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,04 | 190 | 0,008 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,50 | 5 | 0,003 |
| с.Старотурбеево |  |  | 0,054 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,211 | 190 | 0,040 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,71 | 5 | 0,014 |
| с.Старочикеево |  |  | 0,069 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,320 | 190 | 0,061 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,65 | 5 | 0,008 |
| д.Тимирово |  |  | 0,019 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,091 | 190 | 0,017 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,48 | 5 | 0,002 |
| д.Три Ключа |  |  | 0,051 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,200 | 190 | 0,038 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,61 | 5 | 0,013 |
| с.Шаранбаш-Князево |  |  | 0,167 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,717 | 190 | 0,136 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 6,27 | 5 | 0,031 |
| д.Юность |  |  | 0,045 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,188 | 190 | 0,036 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,71 | 5 | 0,009 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,227 |

Морфологический состав ТБО

Табл. №8

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,227 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,307 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,466 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,012 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,024 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,06 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,024 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,048 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,024 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,024 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,024 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,024 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,123 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,06 |
| Итого | 100 | 1,227 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

5061 чел х 50 кг/год = 0,253 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части населенного пункта. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,480 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,030 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,030 га в год х 20 лет = 0,60 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

0,253 тыс.тонн в год = 253 000 кг

253 000 кг: 180 кг/м3 = 1,406 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

На расчетный срок количество мусора составит:

1,227 тыс.тонн в год = 1 227 000 кг

1 227 000 кг : 200 кг/м3 = 6,905 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

Табл. №9

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с. Мичуринск | 781 | 1177 | 960 | 217 | 9 | 1 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |
| д.Борисовка | 189 | 263 | 210 | 53 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д.Булансаз | 141 | 209 | 170 | 39 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д.Григорьевка | 16 | 34 | 30 | 4 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д. Еланчикбаш | 83 | 83 | 60 | 23 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Кубаляк | 75 | 111 | 90 | 21 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Михайловка | 286 | 424 | 345 | 79 | 3 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| д.Новобайгильдино | 95 | 136 | 110 | 26 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д. Новобайкиево | 50 | 89 | 75 | 14 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Новопетровка | 51 | 89 | 75 | 14 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Новотроицк | 34 | 59 | 50 | 9 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Новотурбеево | 52 | 74 | 60 | 14 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д. Новочикеево | 38 | 81 | 70 | 11 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| с.Новоюмашево | 693 | 1038 | 845 | 193 | 8 | 1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |
| с. Новые Карьявды | 188 | 287 | 235 | 52 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д.Папановка | 106 | 164 | 135 | 29 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Покровка | 164 | 256 | 210 | 46 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д.Рождественка | 252 | 385 | 315 | 70 | 3 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| д. Соколовка | 40 | 66 | 55 | 11 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| с.Старотурбеево | 211 | 329 | 270 | 59 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| с.Старочикеево | 320 | 434 | 345 | 89 | 3 | 1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
| д.Тимирово | 91 | 110 | 85 | 25 | 1 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д. Три Ключа | 200 | 311 | 255 | 56 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| с.Шаранбаш-Князево | 717 | 1034 | 835 | 199 | 8 | 1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |
| д. Юность | 188 | 277 | 225 | 52 | 2 | - |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| сельское поселение Мичуринский сельсовет | 1482 | 7541 | 6135 | 1406 | 60 | 4 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 64 | 4 |  |

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 13 площадках планируется установка 64 контейнеров

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

Табл. №10

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

Табл. №11

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 50 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,25 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 45 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 6135 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта в день.

4. Баланс территории и технико-экономические показатели

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Мерясово сельского поселения Мерясовский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 218.46 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 20.92 га до 54.43 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны в населенных пунктах.

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 12

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | На расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Мичуринский сельсовет в административных границах | га | 21878,91 | 21878,91 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 6629,0 | 6629,0 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 58,66 | 58,66 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 12003,77 | 11704,88 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 68,29 | 68,29 |
| 6 | Земель транспорта | га | 77,31 | 77,31 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 939,02/100 | 1237,91/100 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 450,36/47,96 | 668,82/54,03 |
|  | общественно-деловых зон | га | 12,94/13,78 | 23,94/1,93 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 43,46/4,63 | 43,46/3,51 |
|  | рекреационных зон | га | 37,24/3,97 | 94,22/7,61 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 21,51/2,29 | 8,21/0,66 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 8,53 | 5,42 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 3,070 | 5,061 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,591/19,25 | 1,073/21,2 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 1,656/53,94 | 2,789/55,1 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,682/22,2 | 1,199/23,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | Нет инф. | 151,83 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 50,61 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | Нет инф. | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 170 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 829 | 1088 |
| 4.3 | Больницы | коек | 50 | 50 |
| 4.4 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 7 | 11 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 339 | 1495 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 65 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 18 |
| 4.8 | Дом культуры, клуб | мест | 654 | 1041 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | Нет инф. | При СДК |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | Нет инф. | 1,44 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 77,31 | 77,31 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 45,84 | 81,81 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 8,12 | 8,12 |